## Slide 1: Reconocimiento de camiones por cámara
LOGÍSTICA · RICARDONE Y PUERTO SAN LORENZO
Septiembre 2026 · del 1 al 30 de septiembre
Cuántos de los camiones que ingresaron a planta identificaron las cámaras a lo largo de su recorrido. Propuesta de Bimtrazer para NVA.
Notes: Portada. El universo son los camiones del Excel de Movimientos por Contrato de Ricardone y Terminal Embarque, del 1 al 30 de septiembre: 12.146 camiones.

## Slide 2: Casi todo camión que entra a planta queda identificado
IDENTIFICADOS POR CÁMARA
98 %
11.948 de 12.146 camiones leídos al menos por una cámara de su recorrido
SEGUIDOS EN SU RECORRIDO
92 %
11.204 camiones leídos en 3 o más puntos de control distintos
LECTURA POR PUNTO
75 %
Cada punto leyó 75 de cada 100 camiones que pasaron: 83 % de día y 67 % de noche
Ricardone y Puerto San Lorenzo, del 1 al 30 de septiembre. Se evaluaron 12.146 camiones del Excel de Movimientos por Contrato contra los puntos de control que marca su circuito.
Reconocimiento de cámaras · septiembre 2026 · 2
RESULTADO DEL MES
Notes: 98 % de los camiones fue leído por al menos una cámara y 92 % en 3 o más puntos de control de su recorrido (por ejemplo ingreso, calada y salida). La lectura por punto es 75 %: 83 % de día (6 a 18 h) y 67 % de noche.

## Slide 3: El nivel de identificación se sostuvo todo el mes
1 al 6 de sep.
3.131 camiones
98 %
identificados
92 %
en 3 o más puntos
7 al 13 de sep.
3.482 camiones
98 %
identificados
94 %
en 3 o más puntos
14 al 20 de sep.
2.975 camiones
99 %
identificados
93 %
en 3 o más puntos
21 al 27 de sep.
1.604 camiones
99 %
identificados
90 %
en 3 o más puntos
28 al 30 de sep.
954 camiones
98 %
identificados
88 %
en 3 o más puntos
Todas las semanas, 97 de cada 100 camiones o más quedaron registrados por las cámaras. La semana del 7 al 13 fue la mejor del mes.
Reconocimiento de cámaras · septiembre 2026 · 3
SEMANA A SEMANA
Notes: Semanas de lunes a domingo; cada camión cuenta en la semana de su salida. La última semana va del 28 al 30 de septiembre. "En 3 o más puntos" = leído por cámaras de al menos 3 puntos de control distintos de su recorrido. Identificados 28–30: 97,5 %.

## Slide 4: Volcable 1 y Preingreso, arriba del 90 %
Punto | Cámaras | Camiones | Total | Día | Noche
Ingreso | RicIngCamFrente | 9.558 | 78 % | 93 % | 64 %
Preingreso | RicPreIngInFr, RicPreIngEgFr | 11.087 | 90 % | 94 % | 87 %
Calada | RicCal01 a 06, RicCalLiq | 11.090 | 82 % | 85 % | 80 %
Balanza ingreso | RicB1, B2 y B3 Ingreso | 3.624 | 70 % | 71 % | 68 %
Playa 3 | RicS6Playa3 | 3.319 | 67 % | 79 % | 52 %
Descarga S7 (Keppler y Chief) | RicS7 Desc. línea 1 y 2, Carga | 252 | 83 % | 95 % | 71 %
Tolva silo Chief | RicS8 Carga línea 1 y 2 | 605 | 61 % | 76 % | 45 %
Volcable 1 | RicVolcable1 | 997 | 93 % | 94 % | 92 %
Volcable 2 | RicVolcable2 | 385 | 73 % | 78 % | 67 %
Balanza egreso | RicB1, B2 y B3 Egreso | 3.624 | 83 % | 87 % | 79 %
Egreso | RicEgrCamFrente | 9.151 | 74 % | 84 % | 65 %
Verde 80 % o más · ocre 65 a 79 % · rojo menos de 65 % · la fila toma el color del total · Día 6 a 18 h · 4
RICARDONE · CÁMARA POR CÁMARA
Notes: Camiones = los que tenían que pasar por ese punto según su circuito, del 1 al 30 de septiembre. Total, día y noche = porcentaje que leyó alguna cámara frontal del punto. En los puntos con varias calles (calada, balanzas) se cuenta leído si lo leyó cualquiera de sus cámaras. La recepción en Silo Chief descarga en S7, igual que Keppler. Tolva silo Chief corresponde a la soja que sale de silos al puerto (R29), que aparece desde la semana del 21/09.

## Slide 5: Egreso firme; balanza de egreso, a corregir
Punto | Cámaras | Camiones | Total | Día | Noche
Ingreso | SLZIngCamFrente | 8.322 | 81 % | 85 % | 78 %
Balanza ingreso | SLZBalIngFte | 10.116 | 78 % | 86 % | 70 %
Carga OSL | RenCargFte, RenDescFte | 763 | 64 % | 70 % | 50 %
Volcables | SLZVolcableC1 a C5 | 7.466 | 71 % | 94 % | 53 %
Líquidos | SLZBalLiq 1a a 2b | 273 | 69 % | 70 % | 66 %
Balanza egreso | SLZBalSC1Fte, SC2Fte | 10.116 | 31 % | 46 % | 17 %
Egreso | SLZSalidaC1Fte, C2Fte | 10.113 | 86 % | 89 % | 84 %
Calles del volcable
La calle sale del Excel (VOLCABLE PTO)
Calle | Total | Día | Noche
C1 | 72 % | 89 % | 58 %
C2 | 67 % | 89 % | 50 %
C3 | 84 % | 96 % | 77 %
C4 | 95 % | 99 % | 92 %
C5 | 59 % | 95 % | 29 %
Verde 80 % o más · ocre 65 a 79 % · rojo menos de 65 % · la fila toma el color del total · Día 6 a 18 h · 5
PUERTO SAN LORENZO · CÁMARA POR CÁMARA
Notes: Camiones por calle del volcable: C1 1.121, C2 1.904, C3 1.445, C4 433, C5 2.563. No se incluyen la calada del puerto (todavía no se puede saber qué camión debe ir a calado líquido) ni la cámara SLZTK400 de Renova, que es de apoyo. De día, todas las calles del volcable leen entre 89 y 99 %. Balanza de egreso por semana: 41 %, 50 %, 20 %, 6 % y 6 %.

## Slide 6: Las cámaras ya leyeron 98–99 % en turnos de día con mucho volumen
Mejores turnos del mes
Punto | Turno | Leídos | %
Balanza ingreso · San Lorenzo | 16/09 día | 230 de 232 | 99 %
Preingreso · Ricardone | 07/09 día | 199 de 202 | 99 %
Playa 3 · Ricardone | 30/09 día | 90 de 91 | 99 %
Volcables · San Lorenzo | 16/09 día | 205 de 209 | 98 %
Volcable 1 · Ricardone | 10/09 día completo | 54 de 55 | 98 %
Calle 4 volcable · San Lorenzo | mes, de día | — | 99 %
Egreso · San Lorenzo | 20/09 día | 46 de 46 | 100 %
META INMEDIATA
95 %
por punto, de día
META CON LA NOCHE RESUELTA
98 %
por punto, día y noche
Para sostenerlo: iluminación nocturna, reparar las cámaras que casi no reportan y controlar los días en que un punto cae.
Reconocimiento de cámaras · septiembre 2026 · 6
¿SE PUEDE LLEGAR A 98–99 %?
Notes: Ninguna cámara sostiene 100 % un día completo; sí lo alcanzan en turnos puntuales (Egreso SL e Ingreso Ricardone el 20/09 de día). Los turnos de 98–99 % con más de 200 camiones muestran que la cámara puede hacerlo y que la medición no limita por debajo de ese nivel; el margen por errores de patente en el Excel o camiones que no pasaron por el punto es de 1 a 2 puntos como mucho. Volcable 1 es el punto que más días pasó el 95 % entero (5 de 16 días) porque casi no cae de noche (92 %). La brecha principal es la noche: 83 % de día contra 67 % de noche.

## Slide 7: 7 de 18 nodos ya leyeron el 100 % en algún turno
Ricardone | Cuándo leyó el 100 %
Volcable 1 | 7 turnos · día entero 26/09
Ingreso | 20/09 día · 42 de 42
Preingreso | 13/09 día · 23 de 23
Descarga S7 | 02 y 04/09 día · 25 y 22
Balanza egreso | 06 y 19/09 día · 10 y 16
Balanza ingreso | 06 y 19/09 día · 10 y 11
Playa 3 | Máx. 99 % · 30/09 día
Egreso | Máx. 96 % · 21/09 día
Calada | Máx. 96 % · 26/09 día
Tolva silo Chief | Máx. 93 % · 21/09 día
Volcable 2 | Máx. 92 % · 09/09 noche
Puerto San Lorenzo | Cuándo leyó el 100 %
Egreso | 20/09 día · 46 de 46
Balanza ingreso | Máx. 99 % · 16/09 día
Volcables | Máx. 99 % · 25/09 día
Ingreso | Máx. 97 % · 11/09 día
Líquidos | Máx. 95 % · 04/09 día
Carga OSL | Máx. 93 % · 15/09 día
Balanza egreso | Máx. 86 % · 09/09 día
Volcable 1 leyó los 50 camiones del 26/09
Es el único nodo con 100 % de noche (10/09 y 26/09) y en un día entero.
Turnos de 10 camiones o más · fila verde = llegó al 100 % · resto = su mejor turno · 7
MOMENTOS AL 100 %
Notes: Turnos de día (6 a 18 h) y de noche (18 a 6 h) con al menos 10 camiones esperados en el nodo. Volcable 1 tuvo 7 turnos al 100 % (5 de día y 2 de noche): 11/09 día 34, 10/09 noche 28, 26/09 día 27, 26/09 noche 23, entre otros. Mejores turnos sin llegar al 100 %: Playa 3 90 de 91; Salida 163 de 169; Calada 141 de 147; Tolva silo Chief 54 de 58; Volcable 2 11 de 12; Balanza ingreso SL 230 de 232; Volcables SL 68 de 69; Ingreso SL 252 de 260; Líquidos 18 de 19; Carga OSL 28 de 30; Balanza egreso SL 184 de 214.

## Slide 8
SEGUIMIENTO POR SECTOR
Puerto San Lorenzo
Cuatro controles para priorizar las correcciones
La tilde marca dónde hace falta intervenir. La lectura se consolida por sector, no por cámara individual.
Sector
Urgencia
Iluminación
Encuadre
Posición
Limpieza
Balanza de egreso
Alta
—
✓
✓
—
Volcables
Alta
✓
—
✓
✓
Balanza de ingreso
Media
✓
—
✓
—
Ingreso
Baja
✓
—
—
—
Carga OSL
Alta
✓
✓
—
—
Líquidos
Media
—
✓
✓
—
Egreso
Baja
—
—
✓
✓
Urgencia: peor lectura del sector · Alta <65 % · Media 65–79 % · Baja ≥80 % · El bajo volumen no penaliza
8
Notes: Puerto San Lorenzo, en orden de urgencia. 1 y 2: balanza de egreso, la calle 2 cayó de unas 500 lecturas por día a menos de 160 desde el 14/09 y la calle 1 envió 840 lecturas en el mes contra 6.527 de la calle 2. 3 a 5: volcable de noche, calle 5 29 % (día 95 %), calle 2 50 % (día 89 %), calle 1 58 % (día 89 %). 6: balanza de ingreso, noche 70 % contra 86 % de día. 7: ingreso, 81 % y noche 78 %. 8: Carga OSL, noche 50 % contra 70 % de día. 9: líquidos, 69 % parejo de día y de noche, apunta a encuadre y enfoque. 10 a 12: ajuste fino y control preventivo; traseras (ingreso, balanzas, salida, Renova) con muchas patentes ilegibles, limpieza de lente y encuadre. Los tiempos de cada parada los define el equipo de planta; la lámina fija el orden.

## Slide 9
SEGUIMIENTO POR SECTOR
Ricardone
Cuatro controles para priorizar las correcciones
La tilde marca dónde hace falta intervenir. La lectura se consolida por sector, no por cámara individual.
Sector
Urgencia
Iluminación
Encuadre
Posición
Limpieza
Ingreso
Media
✓
—
—
—
Preingreso
Baja
—
—
—
✓
Calada
Baja
—
—
—
✓
Balanza de ingreso
Media
—
—
✓
—
Playa 3
Media
✓
✓
—
—
Descarga S7
Baja
✓
✓
—
—
Tolva silo Chief
Alta
✓
—
—
—
Volcable 1
Baja
—
—
—
✓
Volcable 2
Media
—
✓
✓
—
Balanza de egreso
Baja
—
—
✓
✓
Egreso
Media
✓
—
✓
—
Urgencia: peor lectura del sector · Alta <65 % · Media 65–79 % · Baja ≥80 % · El bajo volumen no penaliza
9
Notes: Ricardone, en orden de urgencia. 1 a 3: cámaras que casi no envían lecturas: RicCal05 y RicCal06 (56 y 124 lecturas en el mes), RicB1Egreso (88 contra 5.163 de B2) y RicB2Ingreso (399 contra 4.048 de B1). 4 y 5: Ingreso (noche 64 %, día 93 %) y Salida (noche 65 %, día 84 %); de noche las fallas de lectura de patente casi se triplican (Ingreso 1.160 contra 436; Salida 1.112 contra 356). 6: Tolva silo Chief, noche 45 % y la línea 1 envió solo 27 lecturas. 7: Playa 3, noche 52 % contra 79 %. 8: Volcable 2, 73 %. 9: resto de las balanzas, ingreso 70 % y egreso 83 %. 10: descarga S7, noche 71 % y la línea 2 con 135 lecturas. 11 y 12: enfoque, limpieza y control preventivo; traseras de ingreso, salida y preingreso. Los tiempos los define el equipo de planta; la lámina fija el orden.

## Slide 10: Preingreso Ricardone: 90 % de lectura sostenido día a día
% de camiones leídos por día · septiembre
100
90
80
70
60
Umbral de alerta 85 %
03/09 · 78 %
1
5
9
13
17
21
26
30
Cuándo se dispara una alerta
Al instante
2 horas sin lecturas con camiones en planta
En el día
Lectura bajo 85 % o menos de la mitad de las lecturas habituales
Cada semana
Informe por cámara y turno en la reunión de logística
Preingreso Ricardone · 11.087 camiones en el mes · día del mes en el eje horizontal · 10
PROPUESTA · MONITOREO DE LA LECTURA
Notes: Preingreso es el nodo que mejor combina nivel de lectura y volumen: 90 % sobre 11.087 camiones, con dato todos los días. Volcable 1 lee más (93 %) pero tiene días con muy pocos camiones. En el mes hubo un solo día bajo el umbral de 85 %: el 03/09 (78 %), que se habría marcado; el 12/09 y el 22/09 quedaron cerca (87 % y 86 %). Con la alerta diaria, la caída de la balanza de egreso del puerto del 14/09 se habría avisado ese mismo día. Mantenimiento recomendado: limpieza de lentes y control de enfoque e iluminación una vez por mes; recalibración del lector con el proveedor cada tres meses.

## Slide 11
OBJETIVOS FINALES
Objetivos de lectura y cobertura del recorrido
El seguimiento deja de mirar cámaras aisladas y pasa a medir cobertura efectiva del recorrido.
DE DÍA
95 %
hoy 83 %
DE NOCHE
90 %
hoy 67 %
TODAS LAS CÁMARAS
95 %
hoy 75 %
CAMIONES IDENTIFICADOS
100 %
al menos una lectura
COBERTURA DEL RECORRIDO
100 %
en al menos 4 puntos
Medición propuesta: universo de movimientos según Excel y puntos esperados según el circuito asignado.
Notes: Objetivo total: 95 % de día y 90 % de noche, ponderado por los camiones de septiembre (48.857 pasos de día y 52.004 de noche), da 92 % para el conjunto de las cámaras. Hoy: 83 % de día, 67 % de noche y 75 % en total. El cronograma de calibración apunta primero a los puntos que más camiones dejan sin leer.