## Slide 1: Comité de Logística Nodo Sur
PLANTA RICARDONE
PUERTO SAN LORENZO
LOGÍSTICA · RICARDONE Y SAN LORENZO
Semana del 24 al 30 de septiembre de 2026
Notes: Portada. Comité de Logística Nodo Sur, semana 24–30/09. Datos: planilla de movimientos por contrato y lecturas de cámaras de Ricardone y del puerto.

## Slide 2: Qué entró a la planta, cuándo y cuánto tardó
PLANTA
SOJA · R7
770
operaciones
265 min puerta a puerta
Lun 28: el día más cargado.
GIRASOL · R5+R6
208
operaciones
14 h en planta, mediana
Volcable 1: 118 · volcable 2: 74.
LÍQUIDOS
383
camiones
328 min puerta a puerta
Aceites, borras y glicerina. Pico lunes a miércoles.
PELLET
307
viajes
9.210 t al puerto
Operativo de transile, jueves a sábado y miércoles.
Calada sólida Ricardone
1.455 recorridos de cámara · activa el 87 % de las horas
Volcables puerto
911 recorridos de cámara · V5 hizo el 53 %
Silos Ricardone
516 transiles de soja (R29), casi toda la semana
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 2
Notes: Productos y tiempos por día operativo desde las 22 h; sectores por día calendario. Soja: 770 operaciones R7 y 265 min puerta a puerta. Girasol: 208 operaciones R5+R6 (volcable 1 118, volcable 2 74; además 35 a silos Kepler, R4); mediana puerta a puerta de la planilla 861 min (la media supera el tope de verosimilitud de 720 min y no se publica). Líquidos: 383 camiones (ingresos 150, egresos 233), mismo criterio que la semana anterior (con él, la semana anterior da 282); media 328 min, mediana 249. Pellet: 348 egresos, 307 transiles de pellet de girasol al puerto y 43 despachos. Calada sólida: 1.455 recorridos en 146 h. Volcables puerto: 911 descargas de soja R7. Silos: 436 recorridos; transile R29 516 operaciones.

## Slide 3: El lunes fue el día con más camiones adentro de la planta
PLANTA
Camiones adentro: cuántos hay en promedio a cualquier hora. Sube si entran más o si tardan más en salir.
Ricardone
San Lorenzo
Abajo: camiones de soja del día
23
5
18
Jue 24
soja 109
34
21
13
Vie 25
soja 131
18
10
8
Sáb 26
soja 92
22
6
16
Dom 27
soja 107
38
26
12
Lun 28
soja 135
17
6
11
Mar 29
soja 96
31
22
9
Mié 30
soja 100
38
camiones adentro el lunes 28: 12 en Ricardone y 26 en San Lorenzo.
17–38
por día en la semana; el más bajo, el martes 29.
26
en San Lorenzo el lunes 28: el puerto tardó 248 min por camión, con la PV2 sin descargar por un preventivo en su compresor.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 3
Notes: Camiones adentro = camiones del día por hora (camiones / 24) × horas que pasa cada uno adentro (ley de Little). Ricardone: recorridos por la calada sólida del día (279, 247, 160, 186, 252, 193, 144) por el tiempo de la soja en Ricardone (93, 76, 76, 124, 69, 83, 93 min). San Lorenzo: recorridos por las volcables del puerto (129, 170, 138, 76, 153, 97, 148) por el tiempo de la soja en San Lorenzo (56, 178, 105, 111, 248, 92, 213 min). Por día (Ricardone / San Lorenzo / total): jue 24 18/5/23, vie 25 13/21/34, sáb 26 8/10/18, dom 27 16/6/22, lun 28 12/26/38, mar 29 11/6/17, mié 30 9/22/31. Soja del día: planilla.

## Slide 4: Soja
01
Circuito R7 Ricardone → San Lorenzo: la semana día por día, por planta y por horario.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 4

## Slide 5: Tiempos medios por tramo
SOJA · R7
Ingreso
Ingreso → Pre-ingreso
Playa 1
Pre-ingreso → Calada
Salida
Calada → Salida Ricardone
Interplanta
Salida Ricardone → Ingreso SLZ
Playa OSL
Ingreso SLZ → Balanza OSL
Descarga
Balanza OSL → Volcable puerto
Egreso
Volcable puerto → Salida SLZ
5
74
12
11
113
55
20
Ricardone · 91 min (1 h 31 m)
San Lorenzo · 188 min (3 h 8 m)
Tiempo total puerta a puerta
265 min · 4 h 25 m
Comparativo semana anterior
−38 min
Total de camiones
770
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 5
Notes: Circuito R7, promedio semanal por tramo en minutos: ingreso 5, Playa 1 74, salida 12, interplanta 11, Playa OSL 113, descarga 55, egreso 20. Suman 290; el puerta a puerta medido de punta a punta (ingreso → salida de la planilla) da 265. Semana anterior (comité 25/09): 303.

## Slide 6: Transile desde silos: tiempos medios por tramo
SOJA · TRANSILE R29
Ingreso y Playa 1
Ingreso → Calle líquida
Acceso P3
Calle líquida → Playa 3
Espera carga
Playa 3 → Silo
Carga
Silo → Balanza egreso
A calada
Balanza egreso → Calada
Salida
Calada → Salida Ric
Traslado
Salida Ric → Ingreso SLZ
Playa OSL
Ingreso SLZ → Balanza SLZ
Descarga
Balanza SLZ → Volcable
Egreso
Volcable → Salida SLZ
9
11
131
20
10
15
11
27
51
15
Ricardone · 196 min (3 h 16 m)
San Lorenzo · 93
Ciclo completo (suma de tramos)
300 min · 5 h 0 m
De la carga en silo a la calada
30 min
Espera en Playa OSL
27 min
La espera para cargar en silo sigue siendo lo más largo del ciclo (131 min, contra 183 la semana anterior). El ciclo bajó de 347 a 300 min.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 6
Notes: Transile R29: soja cargada en silos de Ricardone y descargada en las volcables del puerto. Ciclo observado por patente: ingreso → calle líquida → Playa 3 → carga en silo → balanza egreso → calada → egreso → balanza San Lorenzo → volcable → salida. Promedios por tramo medidos con cámaras sobre 197 vueltas de la semana (con Excel, la semana anterior este cálculo coincidía con lo publicado). Traslado y Playa OSL medidos con la cámara de ingreso del puerto. Operaciones R29: 516.

## Slide 7: Resumen de la semana: soja
SOJA · R7
Puerta a puerta
265 min
−38 min vs. semana anterior
Espera Playa 1 · Ricardone
74 min
La más baja desde junio
San Lorenzo · playa, descarga y salida
188 min
+4 vs. semana anterior
Camiones R7
770
−44 % vs. semana anterior
Semana liviana y la más rápida desde junio: 265 min puerta a puerta. La mejora vino otra vez de Ricardone (Playa 1 en 74 min, el mínimo de la serie); San Lorenzo quedó en su nivel: 188 min contra 184.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 7
Notes: Líneas: evolución semanal por fecha de comité (cada punto informa la semana previa), del 17/06 al 02/10. Promedios de la serie: total 344 min, Playa 1 120 min, San Lorenzo 176 min.

## Slide 8: El lunes fue el día más cargado y también el más lento
SOJA · R7
El lunes 28 entraron 135 camiones de soja y el ciclo llegó a 377 min. El viernes le siguió en volumen (131) y también fue de los más lentos (275 min).
El jueves fue el día más rápido: 195 min con 109 camiones.
El lunes el tiempo se fue en San Lorenzo (248 min): la PV2 del puerto no descargó (preventivo de 8.000 h en el compresor que la alimenta) y la PV4 tuvo que cubrirla con el día más cargado de la semana.
Días de mayor volumen
Resto
Camiones por día y tiempo puerta a puerta
109
Jue 24
195 min
131
Vie 25
275 min
92
Sáb 26
246 min
107
Dom 27
238 min
135
Lun 28
377 min
96
Mar 29
227 min
100
Mié 30
263 min
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 8
Notes: Camiones R7 por día operativo (planilla) y tiempo puerta a puerta medio del día. PV2 el 28/09: 0 descargas contra una mediana de 22; PV4: 29 contra 4. Mantenimiento: fechas programadas de las OT del EAM, sin horas de parada (cruce_mantenimiento.py).

## Slide 9: Día por día, San Lorenzo volvió a ser la planta que más varió
SOJA · R7
Ricardone
San Lorenzo
93
56
Jue 24
76
178
Vie 25
76
105
Sáb 26
124
111
Dom 27
69
248
Lun 28
83
92
Mar 29
93
213
Mié 30
Ricardone se movió entre 69 y 124 min; San Lorenzo, entre 56 y 248 min.
El lunes 28 San Lorenzo llegó a 248 min, con la PV2 fuera de servicio; el jueves 24 había sido de 56.
Ricardone fue la planta pareja: su pico fue el domingo (124 min).
Dentro de la semana, la variación se jugó otra vez en San Lorenzo.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 9
Notes: Minutos promedio por planta y por día. Ricardone = ingreso + Playa 1 + egreso. San Lorenzo = Playa OSL + descarga + salida.

## Slide 10: El ingreso entre cuartos sigue parejo
SOJA · R7
109
Jue 24
131
Vie 25
92
Sáb 26
107
Dom 27
135
Lun 28
96
Mar 29
100
Mié 30
Q1 · 22–04 h
34 %
259
Q2 · 04–10 h
20 %
155
Q3 · 10–16 h
23 %
180
Q4 · 16–22 h
23 %
176
La noche (Q1) sigue siendo el cuarto más cargado (34 %, la semana anterior 36 %); los otros tres quedaron entre 20 y 23 %.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 10
Notes: Camiones R7 por cuarto del día operativo y por día. Suma = 770. Franjas: 22–04 / 04–10 / 10–16 / 16–22.

## Slide 11: Dónde queda la semana: el tiempo más bajo desde junio
SOJA · R7
Tiempo puerta a puerta (min) · rótulo = fecha del comité
Promedio de la serie: 344
338
17/6
316
24/6
383
8/7
304
15/7
445
24/7
389
30/7
421
7/8
346
13/8
368
21/8
296
28/8
379
4/9
276
11/9
334
18/9
303
25/9
265
2/10
Ricardone · espera Playa 1
74 min
Promedio desde junio: 120
San Lorenzo · playa, descarga y salida
188 min
Promedio desde junio: 176
La mejora vino otra vez de Ricardone; San Lorenzo quedó arriba de su promedio (188 contra 176).
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 11
Notes: Tiempo puerta a puerta R7 por comité (rótulo = fecha del comité, que informa la semana previa). 265 min queda por debajo del mínimo previo (276, punto 11/9).

## Slide 12: Pellet
02
Operativo de pellet de girasol: transile de Ricardone a las volcables del puerto.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 12

## Slide 13: Operativo de pellet de girasol
PELLET · R30/31/32
Toneladas (viajes × 30)
9.210 t
$ 55,3 M de flete a $ 6.000 por tonelada
Viajes al puerto
307
Camiones (patentes distintas)
62
Duración del operativo
48,5 h
en 3 tandas
Viajes por día
Jue 24
41 viajes · 32 camiones
Vie 25
70 viajes · 38 camiones
Sáb 26
90 viajes · 35 camiones
Mié 30
106 viajes · 43 camiones
El operativo corrió en 3 tandas: 24/09 18:05 a 25/09 11:34 (17,5 h); 26/09 06:11 a 26/09 20:53 (14,7 h); 30/09 07:35 a 30/09 23:53 (16,3 h). Casi todo descargó en la volcable 4 (213 de 221 viajes leídos en el puerto).
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 13
Notes: Transile de pellet de girasol de Ricardone a las volcables del puerto (R30/31/32), según la planilla de movimientos. Viajes = operaciones de transile; toneladas = viajes × 30 (las netas de la planilla dan 8.369 t). Duración = horas entre el primer ingreso y la última salida de cada tanda (se corta la tanda con más de 4 h sin movimientos). Volcables: V2 1, V3 5, V4 213, V5 2. Además hubo 43 despachos de pellet en camión, fuera de este operativo.

## Slide 14: Pellet: tiempos medios por tramo
PELLET · R30/31/32
Playa 1
Pre-ingreso → Calle líquida
Acceso P3
Calle líquida → Playa 3
Carga
Playa 3 → Balanza egreso
Interplanta
Balanza egreso → Ingreso SLZ
Playa OSL
Ingreso SLZ → Balanza OSL
Descarga
Balanza OSL → Volcable
Salida
Volcable → Salida SLZ
21
15
66
18
82
81
18
Ricardone · 102 min (1 h 42 m)
San Lorenzo · 181 min (3 h 1 m)
Ciclo completo por viaje
281 min · 4 h 41 m
Vuelta puerto → Ricardone
22 min
Total de viajes
307
Playa OSL y la descarga suman 163 de los 281 min del ciclo: el tiempo del operativo se fue en el puerto. En Ricardone, la carga en Playa 3 tomó 66 min.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 14
Notes: Tramos medidos con cámaras sobre 284 de los 307 viajes (patentes de la planilla; viaje = pre-ingreso → calle líquida → Playa 3 → balanza egreso cargado → ingreso SLZ → balanza OSL → volcable → salida SLZ, sin carga de silo ni calada sólida en el medio). Suman 301; el ciclo medido de punta a punta da 281 (cada tramo se promedia sobre los viajes que lo tienen leído). Ricardone = pre-ingreso → balanza egreso; San Lorenzo = ingreso SLZ → salida. La calle líquida aparece en 209 de 284 viajes leídos: en el primero del día de cada camión (106 de 151) y también en los siguientes (103 de 133).

## Slide 15: Cada camión hizo más vueltas a medida que avanzó el operativo
PELLET · R30/31/32
Jue 24
1
viajes por camión · máximo 2
32 camiones · 41 viajes
Vie 25
2
viajes por camión · máximo 3
38 camiones · 70 viajes
Sáb 26
3
viajes por camión · máximo 4
35 camiones · 90 viajes
Mié 30
2
viajes por camión · máximo 4
43 camiones · 106 viajes
En todo el operativo, 62 camiones hicieron 307 viajes: 5 por camión. El primer día, que arrancó a las 18 h, cada uno hizo uno; en las tandas completas, unos 3, con camiones que llegaron a 4.
Con jornadas completas el operativo rindió casi el doble de vueltas por camión: vale programarlo en tandas largas y no cortadas.
Los que más viajes hicieron en la semana
UWX998
12 viajes
VAJ028
11 viajes
RAW481
11 viajes
BVS300
11 viajes
FDH917
10 viajes
UKL882
9 viajes
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 15
Notes: Viajes por camión y por día según la planilla (fecha del movimiento). Máximo = el camión con más viajes ese día.

## Slide 16: Día por día, el ciclo se jugó en Playa OSL
PELLET · R30/31/32
Jue 24
Ciclo
289 min
Ricardone 145
San Lorenzo 151
Playa OSL 44 · descarga 80
Q1
8
Q2
2
Q3
0
Q4
26
41 viajes
Vie 25
Ciclo
312 min
Ricardone 62
San Lorenzo 245
Playa OSL 173 · descarga 73
Q1
21
Q2
30
Q3
2
Q4
3
70 viajes
Sáb 26
Ciclo
232 min
Ricardone 93
San Lorenzo 122
Playa OSL 20 · descarga 82
Q1
2
Q2
33
Q3
36
Q4
13
90 viajes
Mié 30
Ciclo
311 min
Ricardone 86
San Lorenzo 208
Playa OSL 106 · descarga 86
Q1
7
Q2
20
Q3
30
Q4
33
106 viajes
El día más rápido fue el sábado 26 (232 min, Playa OSL en 20). El viernes 25 Playa OSL llegó a 173 min; ese día la soja también esperó en el puerto (San Lorenzo 178 min): pellet y soja comparten la playa.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 16
Notes: Ciclo, Ricardone y San Lorenzo por día, medidos con cámaras. Cuartos = viajes por cuarto del día según la hora de pre-ingreso (Q1 22–04, Q2 04–10, Q3 10–16, Q4 16–22). Viajes = planilla.

## Slide 17: Los operativos de pellet desde junio
PELLET · R30/31/32
Comité
Período
Viajes
Camiones
Viajes por camión y día
Toneladas
Flete
Horas
Ciclo
—
30/06 a 04/07
337
49
2
10.110 t
$ 60,7 M
62,7
—
—
08/07 a 15/07
768
74
2
23.040 t
$ 138,2 M
126,2
—
28/8
18/08 a 22/08
532
60
2
15.960 t
$ 95,8 M
89,2
396 min
4/9
28/08 a 02/09
723
63
3
21.690 t
$ 130,1 M
121,6
381 min
11/9
03/09 a 05/09
383
65
2
11.490 t
$ 68,9 M
60,1
392 min
18/9
14/09 a 15/09
189
48
2
5.670 t
$ 34,0 M
27,3
263 min
2/10
24/09 a 30/09
307
62
2
9.210 t
$ 55,3 M
48,5
281 min
Todos los operativos usaron entre 48 y 74 camiones. Cada camión hace entre 2 y 3 viajes por día: el volumen depende de cuántos camiones se suman y cuántas horas corre, no de que cada uno haga más vueltas.
Esta semana se usaron 62 camiones, como en los operativos grandes, pero en 48,5 h repartidas en 3 tandas: rindió 2 viajes por camión y día, de los valores más bajos de la serie.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 17
Notes: Operativos contados en la planilla de movimientos: egresos de pellet de girasol de Ricardone con destino puerto, sin patentes ficticias. Camiones = patentes distintas. Toneladas = viajes × 30. Horas = primer ingreso → última salida de cada tanda (corte con más de 4 h sin movimientos). Viajes por camión y día = promedio de viajes de cada camión en cada día que trabajó. Ciclo = tiempo publicado en cada comité (los operativos de junio y julio no se presentaron en comité). Los comités publicaron 530 camiones para el 28/08 (57 patentes), 723 para el 04/09, 382 para el 11/09 y 188 para el 18/09; la planilla da 532, 723, 383 y 189.

## Slide 18: Una prueba: menos camiones y menos espera en el puerto
PELLET · ANEXO
Ciclo por viaje según cuántos camiones trabajaron ese día (17 días de operativo, agosto y septiembre)
Hasta 45 camiones
270 min · puerto 151
46 a 55
351 min · puerto 200
Más de 55
429 min · puerto 214
Con más camiones el ciclo se alarga y el puerto no descarga más: entre 5,5 y 6,6 viajes por hora. Los días con dos volcables y pocos camiones, la espera en el puerto bajó a 52–77 min.
Hoy
Prueba
Camiones contratados
62
40
Dando vueltas a la vez
~32
~25
Carga en Ricardone
91 min
91 min
Playa OSL + descarga
163 min
100 min
Ciclo por viaje
281 min
218 min
Viajes por camión en el operativo
5
8
Viajes por camión y día
2
3
La carga en Ricardone no cambia; lo que baja es la espera en el puerto, de 163 a 100 min. Con 40 camiones dando vueltas más seguido se mueven las mismas 9.210 t en las mismas horas.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 18
Notes: Días de operativo con al menos 50 viajes y 25 leídos por cámaras (18/08 a 30/09). Grupos por camiones del día: Hasta 45 camiones: 7 días, ciclo 270 min, puerto 151 min, 5,7 viajes por hora; 46 a 55: 6 días, ciclo 351 min, puerto 200 min, 5,5 viajes por hora; Más de 55: 4 días, ciclo 429 min, puerto 214 min, 6,6 viajes por hora. Escenario: hay que sostener 6,3 viajes por hora (los de esta semana). La carga y los traslados quedan como hoy (140 min por vuelta, con la carga en Ricardone de 91 min y el regreso); Playa OSL + descarga baja de 163 a 100 min, entre lo que dieron los días con dos volcables (170) y los mejores días (52, 76, 77). Vuelta completa: 5,0 h hoy y 4,0 h en la prueba; camiones dando vueltas a la vez = viajes por hora × vuelta (ley de Little): ~32 hoy, ~25 en la prueba, es decir unos 62 % de los 40 trabajando en cada momento. Viajes por camión y día: 2 × 62 / 40 = 3, unas 12,0 h de vueltas por día y por camión.

## Slide 19: Dos volcables y el flete a $ 5.000 por tonelada
PELLET · ANEXO
Descarga en el puerto: una volcable contra dos
Una volcable
solo V4 · 9 días
208 min
espera en el puerto por viaje
5,8 viajes por hora
Dos volcables
V3 y V4 · 8 días
170 min
espera en el puerto por viaje
6,1 viajes por hora
Con dos volcables cada viaje espera 38 min menos en el puerto. Esta semana se descargó casi todo por la V4: abrir la V3 es el primer paso para bajar la espera.
Propuesta al camionero: flete de $ 6.000 a $ 5.000 por tonelada (30 t por viaje)
Hoy
Prueba
Tarifa por viaje
$ 6.000 → $ 5.000 por tonelada · −17 %
$ 180.000
$ 150.000
Ingreso del camionero por día
2 → 3 viajes · +25 %
$ 360.000
$ 450.000
Flete de este operativo
307 viajes · ahorro $ 9,2 M
$ 55,3 M
$ 46,0 M
Flete de los operativos desde junio
3.239 viajes · ahorro $ 97,2 M
$ 583,0 M
$ 485,9 M
Pagando $ 150.000 por viaje en lugar de $ 180.000, este operativo habría costado $ 9,2 M menos, y el camionero cobraría $ 450.000 por día en lugar de $ 360.000. Vale probarlo en el próximo operativo.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 19
Notes: Volcables: días con una sola volcable con lecturas de pellet (V4) contra días con dos (V3 y V4), mismos días que la lámina anterior. Una: 9 días, puerto 208 min, 5,8 viajes por hora. Dos: 8 días, puerto 170 min, 6,1 viajes por hora. Flete interplanta: $ 6.000 por tonelada × 30 t = $ 180.000 por viaje; con la baja del 17 %, $ 150.000. Ingreso del camionero por día = viajes por día × tarifa: 2 × $ 180.000 = $ 360.000 hoy y 3 × $ 150.000 = $ 450.000 en la prueba. Toneladas = viajes × 30 (las netas de la planilla son algo menores). El camionero gana lo mismo con una baja de hasta 33 % (unos $ 4.000 por tonelada): $ 5.000 deja margen aunque la espera del puerto baje menos de lo previsto.

## Slide 20: Girasol
03
Circuitos R5 y R6: recepción en las volcables 1 y 2 de Ricardone.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 20

## Slide 21: Girasol: tiempos medios por tramo
GIRASOL · R5+R6
Ingreso
Ingreso → Pre-ingreso
Playa 1
Pre-ingreso → Calada
P. Bruto
Calada → Balanza ingreso
Acceso P3
Balanza ingreso → Playa 3
Descarga
Playa 3 → Volcable
Tara
Volcable → Balanza egreso
3
177
13
12
249
23
Ricardone · 477 min (7 h 57 m)
Tiempo total (suma de tramos)
477 min · 7 h 57 m
Comparativo semana anterior
+249 min
Total de camiones
208
La descarga (Playa 3 → volcable) sigue siendo el tramo más largo y creció a 249 min; Playa 1 subió a 177. Desde el domingo casi todo entró por la volcable 2. La volcable 1 no descargó lunes y martes (OT en la balanza 1 y en la válvula de la celda 5): sin redundancia, la descarga pasó a la volcable 2 y a silos Kepler 2.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 21
Notes: Girasol R5+R6, suma de tramos: ingreso 3, Playa 1 177, pesada bruta 13, acceso a Playa 3 12, Playa 3 → volcable 249, tara 23 = 477 min. Los tramos de girasol salen de cámaras: con la planilla quedan muy pocos recorridos de girasol con todos los tramos leídos, así que cada tramo es el de la semana anterior más la variación medida por cámaras (Playa 1 132→231, Playa 3 → volcable 230→374, tara 23→27); la muestra de girasol es chica (57 camiones con Playa 1 medida), vale confirmarlo con planta. Volcable 1: 188 recorridos, volcable 2: 113; por día, volcables 1 y 2: 76, 73, 67, 12, 31, 31, 19.

## Slide 22: Dónde queda la semana: el tiempo más alto desde junio
GIRASOL · R5+R6
Tiempo total, suma de tramos (min) · rótulo = fecha del comité
Promedio de la serie: 334
315
17/6
287
24/6
317
8/7
306
15/7
351
24/7
361
30/7
347
7/8
241
13/8
289
21/8
353
28/8
430
4/9
319
11/9
382
18/9
228
25/9
477
2/10
Espera Playa 1
177 min
Promedio desde junio: 127 · 2.ª más alta
Descarga (Playa 3 → volcable y tara)
272 min
Promedio desde junio: 176 · máximo de la serie
Subieron a la vez la espera y la descarga. Según la planilla, la mitad de los camiones estuvo más de 14 h en planta: la semana empezó con la volcable 1 demorada (970 min el jueves, OT en la aspiración de polvillo y el calador 1) y la cerró sin ella lunes y martes.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 22
Notes: Girasol R5+R6, tiempo total por comité como suma de medias de tramo. Esta semana 477 min; máximo previo 430 (punto 4/9). Tramos: semana anterior más la variación medida por cámaras. Volcable 1 Ricardone: 4 y 0 descargas el 28 y 29/09 (mediana 46–48); la volcable 2 la cubrió el 28 (31 contra 2) y Kepler 2 el 29 (23). Mantenimiento: fechas programadas de las OT del EAM, sin horas de parada (cruce_mantenimiento.py).

## Slide 23: Líquidos
04
Aceites, borras y glicerina: movimientos, tiempos y circuitos de la semana.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 23

## Slide 24
LÍQUIDOS
Resumen de la semana: líquidos
Movimientos según Excel
383
150 ingresos · 233 egresos
Tiempo medio
328 min
Puerta a puerta
Mediana
249 min
79 min debajo de la media
Semana anterior
282
+101 movimientos · +36 %
El volumen subió frente a la semana anterior con el mismo criterio de conteo. La diferencia entre media y mediana muestra una cola de permanencias largas que conviene revisar por circuito.
Denominador: 383 movimientos de líquidos según Excel. Comparación anterior: 282 movimientos con el mismo criterio.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 24
Notes: Líquidos según excel_operations_with_truckflow: 383 movimientos, 150 ingresos y 233 egresos. Tiempo puerta a puerta: media 328 min, mediana 249 min. Semana anterior con el mismo criterio: 282. rulesVersion: etl_transform_v17. run_ids: 2026-09-21_2026-09-27 y 2026-09-28_2026-10-04.

## Slide 25
LÍQUIDOS
La actividad se concentró entre lunes y miércoles
Movimientos por día operativo según Excel
71
Jue 24
52
Vie 25
17
Sáb 26
9
Dom 27
79
Lun 28
81
Mar 29
74
Mié 30
234
movimientos de lunes a miércoles
61 %
del volumen semanal
El martes fue el día de mayor movimiento, con 81. Entre lunes y miércoles se concentraron 234 de los 383 movimientos de la semana.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 25
Notes: Movimientos de líquidos por día operativo: 71, 52, 17, 9, 79, 81 y 74; total 383. Fuente: excel_operations_with_truckflow. rulesVersion: etl_transform_v17. run_ids: 2026-09-21_2026-09-27 y 2026-09-28_2026-10-04.

## Slide 26
LÍQUIDOS
Los recorridos clasificados se concentraron en SL1
Recorridos de cámara clasificados como ACEITE
R8 · Recepción líquida
34
SL1 · Recepción OSL
156
SL2 · Aceite PTO
42
232
recorridos clasificados
SL1 reunió 156 recorridos, el 67 % del total clasificado como ACEITE.
No comparar directamente con los 383 movimientos de Excel: 232 son recorridos de cámara clasificados y responden a otro denominador.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 26
Notes: Recorridos de cámara clasificados como ACEITE: R8 34, SL1 156, SL2 42; total 232. No usar este total como conteo de movimientos: los 383 corresponden a excel_operations_with_truckflow. Fuente de circuitos: final_circuits / paquete ejecutivo. rulesVersion: etl_transform_v17. run_ids: 2026-09-21_2026-09-27 y 2026-09-28_2026-10-04.

## Slide 27
LÍQUIDOS · R8 / SL1 / SL2
Tiempos por tramo: la cobertura es parcial
R8 · Recepción líquida
241 min
Mediana 197 min
34 journeys
SL1 · Recepción OSL
270 min
Mediana 238 min
10 journeys
SL2 · Aceite PTO
Sin tiempo
Sin journeys completos
0 journeys
R8
Preingreso a calle líquida
11,5 min
n=28
Calle líquida a balanza egreso
184,8 min
n=3
Preingreso a balanza egreso
63,5 min
n=2
SL1
Ingreso SLZ a balanza entrada
21,4 min
n=4
Balanza entrada a egreso
73,2 min
n=6
Balanza entrada a volcable
5,7 min
n=1
Los tramos no se suman: hay rutas alternativas y coberturas diferentes. Cada valor informa su cantidad de observaciones.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 27
Notes: Tiempos filtrados a journeys con inicio entre 24/09 y 30/09. R8: 34 journeys, media total 240,6 min, mediana 197,1. Tramos: preingreso a líquido 11,5 min n=28; líquido a balanza egreso 184,8 min n=3; preingreso a balanza egreso 63,5 min n=2. SL1: 10 journeys, media total 269,8 min, mediana 237,8. Tramos: ingreso SLZ a balanza 21,4 min n=4; balanza a egreso 73,2 min n=6; balanza a volcable 5,7 min n=1. SL2: 0 journeys completos. Fuentes: circuit_timing_journeys y segment_timing_legs. rulesVersion etl_transform_v17. run_ids 2026-09-21_2026-09-27 y 2026-09-28_2026-10-04.

## Slide 28: Sectores
05
Calada, volcables y silos: dónde se concentró la actividad de la semana.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 28

## Slide 29: Calada con menos recorridos: las calles 3 y 4 hicieron el 87 %
SECTORES · CALADA
Calada sólida Ricardone · recorridos de cámara por calle (17 pasaron por dos)
Calle 4
716
Calle 3
566
Calle 2
111
Calle 1
74
Calle 6
5
Calle 5
0
Horas con actividad, sobre 168
Ricardone sólida
1.455 recorridos en 146 h
87 %
Ricardone líquida
562 recorridos en 121 h
72 %
San Lorenzo
215 recorridos en 74 h
44 %
Activa más horas que la semana anterior (146 contra 139) con 25 % menos recorridos (1.455 contra 1.935). Las calles 1 y 2 abrieron solo lunes y martes; la calada líquida casi duplicó sus recorridos con el transile de toda la semana.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 29
Notes: Calada por calle, semana completa: calle 4 716, calle 3 566, calle 2 111, calle 1 74, calle 6 5, calle 5 0. Suman 1.472, no 1.455, porque algunos recorridos pasaron por dos calles. Horas = horas con al menos una lectura, sobre 168. Pico: 30 recorridos (24/09 09h). Calada líquida 562 en 121 h (semana anterior 290 en 69 h): cuenta también los camiones del transile, que entran por la calle líquida rumbo a Playa 3.

## Slide 30: La volcable 5 sostuvo la semana
SECTORES · VOLCABLES PUERTO
Camiones en la semana
Ju
Vi
Sá
Do
Lu
Ma
Mi
Días
V5
481 · 53 %
7
V3
193 · 21 %
5
V4
191 · 21 %
5
V2
45 · 5 %
1
V1
1 · 0 %
0
Operó (20 camiones o más)
Actividad mínima
V5 trabajó todos los días y tomó el 53 % (481 de 911). V3 y V4 se repartieron casi todo el resto; el domingo descargaron solo V2 y V5.
El lunes la PV2 no descargó (preventivo en su compresor) y la PV4 la cubrió; el miércoles quedó sin descargar la PV3, en la parada anual de la cinta C01 de la Terminal. V5 sostuvo los dos días.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 30
Notes: Camiones por volcable en el puerto de San Lorenzo, semana 24–30/09. Barra = total de la semana y participación. Cuadros = días Jue a Mié; lleno = 20 camiones o más, claro = entre 1 y 19, vacío = sin camiones. Por día: V5 55/112/60/43/51/51/109; V3 38/21/21/0/80/33/0; V4 35/37/45/0/22/13/39; V2 0/0/12/33/0/0/0; V1 1/0/0/0/0/0/0. Camiones = recorridos de cámara, por día calendario. Son descargas de soja externa R7, como en el comité anterior (1.401); el transile R29 no entra en este conteo. Mantenimiento: fechas programadas de las OT del EAM, sin horas de parada (cruce_mantenimiento.py).

## Slide 31: Silos: el transile corrió casi toda la semana
SECTORES · SILOS RICARDONE
Camiones en silos por día (recorridos de cámara)
87
Jue 24
63
Vie 25
26
Sáb 26
88
Dom 27
109
Lun 28
53
Mar 29
25
Mié 30
Casi toda la actividad fue carga para el transile de soja (516 operaciones R29), de jueves a martes, con el pico el lunes.
La carga salió casi toda por la línea 2 de S8 (363 de 436); las descargas fueron 62. El miércoles casi no hubo carga.
El transile dejó de ser cosa de inicio de semana: esta vez convivió con la soja externa casi todos los días.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09 · 31
Notes: Camiones por día en las cámaras de silos Ricardone, carga y descarga (recorridos de cámara, día calendario). En la semana 436 recorridos (semana anterior 329). Por cámara: RicS8CargaLinea2 363, RicS7DescLinea2 62, RicS7Carga 28, RicS8CargaLinea1 9. Operaciones R29 de la planilla: 516 (semana anterior 313).

## Slide 32: La semana en seis lecturas
CIERRE · ANÁLISIS GENERAL
265 min
La soja, en su mejor tiempo
Puerta a puerta por debajo de todo lo visto desde junio (mínimo previo 276).
74 min
Ricardone volvió a mejorar
Playa 1 en su mínimo desde junio (antes 87). San Lorenzo, en 188 min, no acompañó.
87 %
Calada en dos calles
Las calles 3 y 4 hicieron el 87 %; la 1 y la 2 abrieron solo lunes y martes.
477 min
Girasol, con más espera
Playa 1 en 177 y Playa 3 → volcable en 249 min: la volcable 1 estuvo demorada el jueves y parada lunes y martes.
516
El transile, toda la semana
Silos cargó de jueves a martes; vueltas de 5 h 0 m, con la espera en silo como tramo más largo.
Lun 28
El día para revisar
Más soja de la semana (135), PV2 del puerto y volcable 1 de Ricardone sin descargar, San Lorenzo en 248 min.
Comité de Logística Nodo Sur · 24–30/09
Notes: Lecturas para discutir en comité; no son conclusiones cerradas. Ricardone (ingreso + Playa 1 + egreso): 104→91. San Lorenzo (Playa OSL + descarga + salida): 184→188.